## Slide 1: MÁY XÂY DỰNG
Chương IV
MÁY THI CÔNG CỌC

## Slide 2: MÁY XÂY DỰNG
4.1. Công dụng và phân loại
a) Công dụng
Đưa cọc vào nền đất để cải thiện sức chịu tải của nền.
b) Phân loại
- Máy đóng cọc
- Dùng lực chấn động hạ cọc.
- Dùng lực ép tĩnh hạ cọc.
- Cọc khoan nhồi
- Dùng xói nước hạ cọc: http://www.dnt.com.vn/2013/10/phuong-phap-phun-nuoc-ap-luc-ho-tro.html
- Tạo mômen xoắn để xoáy cọc tiến xuống lòng đất
Búa đóng cọc
Búa rung hạ cọc
Xói nước hạ có ván dự ứng lực
Máy ép cọc
Máy khoan cọc nhồi

## Slide 3: MÁY XÂY DỰNG
4.2. Thiết bị hạ cọc
4.2.1. Máy đóng cọc
a) Phân loại
- Theo lực tác dụng : Máy xung kích, máy chấn động và máy nén.
- Theo động lực nâng hạ búa : búa rơi, búa hơi, búa điezen (nổ), búa thủy lực, búa chấn động (rung), búa chấn động-xung kích.
b) Các bộ phận chính của máy đóng cọc
1. Máy cơ sở : Thường dùng máy kéo bánh xích, có cabin điều khiển, nâng hạ búa, giữ cọc, thiết bị động lực
2. Búa: Là bộ phận chính của máy đóng cọc, trực tiếp gây lực đóng cọc.
3. Giá búa : Là bộ phận để treo búa, giữ cọc và dẫn hướng đầu búa và cọc.

## Slide 4: MÁY XÂY DỰNG
c) Cấu tạo và phạm vi sử dụng
* Búa rơi:
- Cấu tạo:
+ Trọng lượng búa là 0.5÷ 1.0T
+ Tốc độ đóng: 4 ÷ 10 nhát/phút
- Ưu – nhược điểm:
+ Đơn giản
+ Năng suất thấp do tốc độ đóng chậm
- Phạm vi sử dụng:
+ Khối lượng công tác cọc nhỏ
+ Chiều sâu đóng cọc không lớn

## Slide 5: MÁY XÂY DỰNG
* Búa Diezen:
- Cấu tạo và phạm vi sử dụng:
+ Trọng lượng búa là 0.5÷15T
+ Động cơ diezen khi nổ sẽ nâng chày lên cao và rơi xuống đập vào cọc
+ Tốc độ đóng: 45 ÷ 100 nhát/phút
- Ưu – nhược điểm:
+ Năng suất và chiều sâu cọc đóng lớn hơn
+ Tổn hao năng lượng lớn
+ Ô nhiễm môi trường (khí thải; tiếng ồn, rung động)
- Phạm vi sử dụng:
+ Đóng cọc BTCT có kích thước cạnh đến 45cm
+ Không thích hợp với công trình sát khu dân cư
+ Có hiệu quả với đất á sét và á cát nhẹ.

## Slide 6: MÁY XÂY DỰNG
* Búa Hơi – Búa thủy lực:
- Phân loại: Búa đơn động và búa song động
- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:
+ Trọng lượng búa là 1.0÷ 15T
+ Dùng hơi nước hoặc khí ép để nâng búa lên cao và rơi xuống đập vào cọc
+ Tốc độ đóng: 25÷30 (100-200) nhát/phút
- Ưu – nhược điểm:
+ Năng suất và chiều sâu cọc đóng lớn
+ ít chấn động, không có khí thải, tiếng ồn.
+ Búa đơn động có năng suất thấp
- Phạm vi áp dụng:
+ Đóng cọc BTCT có kích thước cạnh đến 35cm, cọc ống D=60cm
+ Khối lượng đóng cọc lớn
+ Diện thi công chật hẹp
+ Có hiệu quả với đất á sét, sét và á cát nhẹ.

## Slide 7: MÁY XÂY DỰNG
* Búa Rung:
- Phân loại: búa rung nối cứng, búa rung nối mềm và búa va rung.
+ Búa rung nối mềm:
Nối mềm: Động cơ điện được nối với bộ gây chấn qua 4 lò xo chịu nén, có thể thay đổi được lực đóng cọc.
+ Búa rung nối cứng:
Nối cứng: Động cơ bắt nối với bộ gây chấn không thông qua hệ lò xo giảm chấn, không thể thay đổi được lực đóng cọc.
+ Búa va rung:
Khi đóng cọc vừa dùng lực chấn động rung cọc vừa dùng lực động đập vào đầu cọc để hạ cọc

## Slide 8: MÁY XÂY DỰNG
* Búa Rung:
- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:
Búa rung đặt trên đỉnh cọc và truyền lực rung động cho cọc, cọc dao động sẽ làm giảm lực ma sát giữa cọc và nền.
- Ưu – nhược điểm:
Ưu điểm:
+ Tính cơ động cao, dễ điều khiển, làm việc tin cậy.
+ Đóng cọc bằng búa rung ít gặp hiện tượng chối giả, cọc không bị vỡ như khi dùng búa va đập.
+ Có thể dùng búa rung để nhổ cọc.
+ Khi đóng cọc không cần dùng giá dẫn hướng đầu búa.
+ Năng suất cao gấp 3÷4 lần búa khác nhưng giá thành lại giảm 2 lần.
+ Không nhất thiết phải có giá máy đặt cọc.

## Slide 9: MÁY XÂY DỰNG
* Búa Rung:
Nhược điểm:
Lực rung động làm giảm tuổi thọ của động cơ và gây ảnh hưởng xấu đến các công trình lân cận.
Búa rung nối mềm: Dễ thay đổi chế độ đóng cọc, hạn chế va đập gây hư động cơ, có thể nhổ được cọc, tần số rung cao (400-2000 lần/phút)
Búa rung nối cứng: Không thể thay đổi được lực đóng cọc, động cơ bị ảnh hưởng xấu, khả năng nhổ cọc của búa kém, tần số rung không cao (< 500 lần / phút)
Búa rung va: Đóng mọi loại cọc lớn xuống các nền đất cứng, sạn, đá sỏi, sét chắc, nước bão hòa. Có thể thay đổi lực đóng cọc linh hoạt, có thể nhổ cọc

## Slide 10: MÁY XÂY DỰNG
* Búa Rung:
- Phạm vi sử dụng
+ Búa rung để đóng cọc xuống nền đất dính bão hòa nước, đất cứng, đất cát rời, cát pha, cát pha đá nhỏ, đá sỏi.
+ Cọc được đóng đa dạng: cọc đặc, rỗng, cọc thép, gỗ, bêtông, ván cừ có đường kính từ 50 cm và sâu xuống 25m.
+ Búa rung nhổ cọc rất hiệu quả nên được dùng để đóng và nhổ ống vách khi thi công cọc khoan nhồi; đóng và nhổ dùi dẫn bấc thấm hay ống dẫn cát để xử lý nền đất yếu.

## Slide 11: MÁY XÂY DỰNG
4.2.2. Máy ép cọc
- Máy ép tĩnh không gây chấn động, không gây tiếng ồn, hạn chế được ảnh hưởng xấu đến công trình xây dựng trước.
- Sử dụng rất thích hợp với các công trình xây chen trong thành phố
Hình 4.6. Cấu tạo máy ép cọc
1- Cọc; 2- Khung giá di động; 3- Khung giá cố định; 4- Ống cung cấp dầu; 5- Đối trọng
      6- Ray di chuyển; 7- Đồng hồ đo khí nén; 8- Bơm dầu; 9- Pittong thủy lực

## Slide 12: MÁY XÂY DỰNG
4.2.2. Máy ép cọc

## Slide 13: MÁY XÂY DỰNG
4.2.3. Phương pháp xói nước hạ cọc
Hiệu quả của phương pháp phun xói nước:
- Đối với đất rời hạt mịn đến hạt trung, xói nước làm tăng áp lực nước lỗ rỗng cục bộ làm giảm đi ma sát giữa các hạt đất.
- Đối với đất rời hạt thô, xói nước làm xáo động các hạt đất đá làm giảm đi sức kháng mũi trong quá trình hạ cừ;
- Đối với đất dính, xói nước làm giảm lực dính giữa cừ và đất (không đạt hiệu quả cao đối với sét cứng).

## Slide 14: MÁY XÂY DỰNG
4.2.3. Phương pháp xói nước hạ cọc
Ưu điểm:
- Hỗ trợ đắc lực cho quá trình thi công cừ ván bằng phương pháp đóng, rung hoặc ép. - Rút ngắn thời gian hạ cừ và giảm đi những tác động xấu lên cừ do thiết bị thi công hạ cừ gây ra (bể đầu cừ đối với cừ ván BTCT hay cong vênh đối với cừ ván thép).
- Vận hành khá đơn giản và ít gây cản trở đến các thiết bị khác trong quá trình thi công hạ cừ.

## Slide 15: MÁY XÂY DỰNG
4.2.3. Phương pháp xói nước hạ cọc
Nhược điểm:
- Không mang lại hiệu quả cao đối với đất dính, đặc biệt là trong nền sét cứng.
- Gây ảnh hưởng tới nền móng của các công trình lân cận, cụ thể là làm giảm sức chịu tải do đất bị đẩy rời ra.

## Slide 16: MÁY XÂY DỰNG
4.3. Máy khoan cọc nhồi
Máy khoan cọc nhồi là một loại thiết bị xây dựng dùng để tạo lỗ cọc nhồi trong công nghệ thi công cọc nhồi bê tông hay vữa xi măng (tức là lấy đất lên khỏi nền để hình thành hố đào) bằng phương pháp khoan

## Slide 17: MÁY XÂY DỰNG
Hiện nay, có 3 loại máy khoan cọc nhồi được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng:
- Máy khoan cọc nhồi kiểu mũi khoan cánh xoắn (tuần hoàn thuận).
- Máy khoan cọc nhồi kiểu thùng đào (tuần hoàn thuận).
- Máy khoan cọc nhồi kiểu bơm tuần hoàn nghịch.