## Slide 1: MÁY XÂY DỰNG
Chương III
MÁY PHỤC VỤ CÔNG TÁC BÊ TÔNG

## Slide 2: MÁY XÂY DỰNG
3.1. Công tác bê tông và phân loại máy phục vụ công tác bê tông
Là nguyên liệu chủ chốt để tạo nên phần thô của công trình xây dựng.
Công trình được xây dựng bằng bêtông và bêtông cốt thép có tính bền vững, mỹ quan và phòng chống cháy tốt.
Công tác bêtông bao gồm các công việc: chuẩn bị hỗn hợp (định lượng, trộn), vận chuyển, đổ và đầm chặt bêtông.
- Máy và thiết bị để thi công bêtông và bêtông cốt thép: máy trộn bêtông, máy vận chuyển và bơm bêtông, máy đầm bêtông, các loại máy gia công cốt thép...

## Slide 3: MÁY XÂY DỰNG
3.2. Máy trộn bê tông – Trạm trộn bê tông
3.2.1. Công dụng của các máy trộn bê tông
- Trộn đều các phối liệu của hỗn hợp bê tông và vữa
- Có năng suất, chất lượng cao và tiết kiệm xi măng hơn phương pháp trộn bê tông thủ công.

## Slide 4: MÁY XÂY DỰNG
3.2.2. Phân loại
- Theo phương pháp trộn: Máy trộn tự do và máy trộn cưỡng bức
Máy trộn tự do: Máy trộn cố định, máy trộn lật đổ
- Theo chế độ làm việc : Máy trộn theo chu kì và máy trộn liên tục
Máy trộn theo chu kì: Quá trình đưa cốt liệu và dỡ sản phẩm theo từng mẻ. Khống chế được thời gian trộn, hỗn hợp bêtông tốt.
Máy trộn liên tục: Quá trình đưa cốt liệu và dỡ sản phẩm được tiến hành liên tục. Năng suất trộn cao nhưng khó kiểm tra được chất lượng trộn.
- Theo tính di động của thùng trộn: Máy trộn cố định tại chỗ và máy trộn di động

## Slide 5: MÁY XÂY DỰNG
3.2.3. Máy trộn tự do
Đặc điểm:
Cánh trộn được cố định vào thùng trộn, khi thùng trộn quay các cánh trộn sẽ quay theo nâng một phần các cốt liệu lên cao sau đó rơi tự do xuống và trộn đều với nhau tạo thành hỗn hợp bê tông.
b) Ưu – nhược điểm:
Ưu điểm: Cấu tạo đơn giản, tiêu hao năng lượng ít
Nhược điểm: Thời gian trộn lâu, chất lượng bê tông không cao

## Slide 6: MÁY XÂY DỰNG
c) Các loại máy trộn tự do
c1- Máy trộn cố định
- Đặc điểm:
Quá trình làm việc (tiếp liệu, trộn và dỡ) thùng trộn luôn quay quanh trục ngang.
- Ưu điểm:
+ Cơ cấu đơn giản, dễ điều khiển.
+ Có thể tự hành, dễ linh động.
- Nhược điểm:
+ Dung tích sản xuất nhỏ ( 500l).
+ Chất lượng bê tông không cao
+ Thời gian dỡ bê tông lâu và chậm, năng suất không cao.
+ Hệ số xuất liệu thấp.
- Phạm vi sử dụng:
+ Đáp ứng cho việc cấp bê tông tại chỗ.
+ Sử dụng cho công trình với khối lượng bê tông trung bình.
+ Bê tông Mac thấp, không yêu cầu cao về chất lượng.

## Slide 7: MÁY XÂY DỰNG
- Nhược điểm:
+ Dung tích sản xuất nhỏ ( 350l).
+ Chất lượng bê tông không cao
- Phạm vi sử dụng:
+ Đáp ứng cho việc cấp bê tông tại chỗ.
+ Sử dụng cho công trình với khối lượng bê tông nhỏ.
+ Bê tông Mac thấp, không yêu cầu cao về chất lượng.
c2- Máy trộn lật đổ
- Đặc điểm:
Thùng trộn có thể quay quanh trục ngang.
- Ưu điểm:
+ Cơ cấu đơn giản, dễ điều khiển.
+ Thời gian dỡ liệu nhanh.
+ Hệ số xuất liệu lớn.

## Slide 8: MÁY XÂY DỰNG
c2- Xe bồn trộn bê tông

## Slide 9: MÁY XÂY DỰNG
3.2.4. Máy trộn cưỡng bức
a) Đặc điểm
Thùng trộn cố định, trục trộn được lắp trên cánh trộn, khi trục trộn quay sẽ khuấy đền hỗn hợp các phối liệu bê tông.
Dung tích mẻ trộn từ 0.3 đến vài m3 tùy loại
b) Ưu – Nhược điểm
Ưu: Trộn nhanh, chất lượng bê tông tốt hơn, Khối lượng bê tông lớn hơn
Nhược: Cấu tạo phức tạp, tiêu hao năng lượng lớn hơn

## Slide 10: MÁY XÂY DỰNG
3.2.4. Máy trộn cưỡng bức
c) Phạm vi sử dụng
- Dùng cho các loại bê tông yêu cầu cao về chất lượng
- Các xưởng chế tạo cấu kiến đúc sẵn, bê tông thương phẩm

## Slide 11: MÁY XÂY DỰNG
3.2.5. Trạm trộn bê tông
- Trạm trộn bê tông hoặc hoạt động độc lập hoặc là một phần của nhà máy chế tạo bê tông.
- Có 2 dạng của trạm trộn bê tông là: Trạm trộn cố định và Trạm trộn tạm thời
- Trộn liên tục, năng suất cao tới 100m3/h.
- Các bộ phận chính của trạm trộn bê tông: Phễu chứa vật liệu (bunker, xilô) ; thiết bị định lượng; máy trộn.

## Slide 12: MÁY XÂY DỰNG
3.3. Máy vận chuyển bê tông
- Khi vận chuyển bêtông ở cự ly ngắn, đổ bêtông đã trộn vào thùng (75–80% dung tích thùng) và cho quay với vận tốc chậm.
- Khi cần cung cấp bêtông đi xa thì thì người ta đổ cốt liệu khô chưa trộn vào thùng (60-70%) trong khi vận chuyển, máy trộn đặt trên xe sẽ quay trộn đều hỗn hợp.
- Dung tích thùng trộn của các xe chở bêtông hiện nay thường là 2,6; 3,2; 4,0, 7,0 và 8,0m3

## Slide 13: MÁY XÂY DỰNG
3.4. Máy bơm bê tông
- Vận chuyển bêtông có tính linh động lớn (SN>12 cm) theo đường ống dẫn đi xa tới 500m hoặc lên cao tới 70m.
a) Phân loại máy bơm bêtông:
- Theo đặc tính hoạt động: bơm động và bơm tĩnh.

## Slide 14: MÁY XÂY DỰNG
* Bơm tĩnh (máy bơm dòng, máy bơm đường ống):
- Chỉ gồm phần máy bơm chính không kèm theo hệ đường ống bơm. Đấu trực tiếp vào đường ống bơm đặt sẵn tại công trình. http://vimeco-mt.com/vi-VN/Thiet-bi-thi-cong-be-tong/May-bom-be-tong-tinh_p653_29.html

## Slide 15: MÁY XÂY DỰNG
* Bơm động (bơm cần):
- Thường được gắn trên xe ô tô tải, hệ cần ống bơm gấp lại, như một cánh tay robot có điều khiển từ xa, (còn gọi là cần bơm bê tông), để có thể vươn xa tới những vị trí đổ bê tông với độ chính xác nhất định. Loại máy bơm cần gắn trên xe còn gọi là xe bơm bê tông hay cần bơm tự hành. Loại bơm cần gắn trên tháp gọi là tháp bơm bê tông.

## Slide 16: MÁY XÂY DỰNG
3.3. Máy đầm bê tông
3.3.1. Khái niệm chung
* Các phương pháp đầm bê tông
Đầm trên: Là tác dụng lực đầm từ mặt thoáng của khối bê tông xuống như đầm nền, sàn, sảnh (a)
Đầm dưới: Là đầm từ mặt đáy khối bêtông lên, thường dùng đầm các khối bêtông định hình trong khuôn đỡ như panen, tấm đậy (b)
Đầm bên: Đầm từ bề mặt bên đầm vào như cột, tường chịu lực (c)
Đầm trong: Là tác dụng lực đầm từ trong lòng khối bê tông (d)

## Slide 17: MÁY XÂY DỰNG
3.3.2. Máy đầm mặt
* Đầm bàn
Cấu tạo:
Mặt bàn đầm là tấm thép phẳng, hình chữ nhật, có diện tích từ 0,25 ÷ 1m2, bên mép có hàn gờ nghiêng hoặc uốn cong lên, giữa mặt bàn đầm phía trên có đặt bộ phận gây chấn.
Phạm vi sử dụng:
Đầm các khối bêtông có diện tích bề mặt rộng như nền sàn, với chiều sâu tác dụng của lực đầm là 0,4m.

## Slide 18: MÁY XÂY DỰNG
* Đầm thước
Cấu tạo:
+ Chính giữa là bộ phận gây chấn có cấu tạo như ở đầm bàn nhưng công suất và kích thước nhỏ hơn. Ở 2 đầu thước là 2 gối sắt tỳ lên ván trượt. Khi đầm thì cho động cơ hoạt động, làm quay khối lệch tâm trong bộ phân gây chấn để làm rung thước, kéo thước để đầm.
Phạm vi sử dụng:
+ Sử dụng để đầm các khối bêtông mỏng có độ dày  15cm.
+ Đơn giản, dễ sử dụng nhưng chiều sâu tác dụng của lực đầm nhỏ, lại luôn phải bố trí ván trượt nên năng suất thấp.

## Slide 19: MÁY XÂY DỰNG
3.3.3. Máy đầm trong
* Đầm dùi trục mềm
- Quả đầm hình dùi có 3 cỡ :
+ Nhỏ: d=30mm; dài 40cm, bán kính
tác dụng của lực đầm là R= 20÷25cm.
+ Trung bình có d = 57mm, dài 45cm,
R = 30cm.
+ Lớn có d = 75mm, dài 60cm, R = 40cm.
- Khi đầm, quả dùi cắm sâu trong khối bê tông, bộ phận gây chấn hoạt động sẽ làm rung vỏ quả đầm rồi truyền xung lực vào bê tông.
- Ưu, nhược điểm: Tổn hao công suất lớn, tính an toàn điện thấp, ảnh hưởng lực rung đến người sử dụng, giá thành rẻ

## Slide 20: MÁY XÂY DỰNG
* Đầm dùi cán cứng
- Ưu điểm: + Có hiệu suất truyền lực cao, không bị tổn thất do ma sát như đầm dùi trục mềm. Công tắc điện được bố trí ngay trên cán nên rất thuận tiện khi sử dụng
+ Tính cơ động cao do phạm vi dịch chuyển máy đầm lớn hơn so với đầm dùi trục mềm
- Nhược điểm:
- Động cơ được đặt bê trong quả đầm nên động cơ nhanh hư hỏng.

## Slide 21: MÁY XÂY DỰNG
* Đầm dùi siêu mạnh
- Là đầm dùi cán cứng nhưng động cơ có công suất cao, cục lệch tâm lớn nên bán kính tác dụng có thể đạt tới 140cm (khi đường kính quả đầm 18cm)
http://www.mayxaydungthanglong.vn/top-10-may-dam-dui-duoc-su-dung-nhieu-nhat-hien-nay

## Slide 22: MÁY XÂY DỰNG
Máy trộn tự do
Máy trộn cưỡng bức