## Slide 1: MÁY XÂY DỰNG
Chương II
MÁY LÀM ĐẤT

## Slide 2: MÁY XÂY DỰNG
2.1. Công tác đất trong xây dựng và phân loại máy làm đất
2.1.1. Công tác đất trong xây dựng
Là một trong những công tác chính khi thi công các công trình xây dựng
Bao gồm các khâu sau: đào, vận chuyển, đắp, san bằng và đầm lèn.
Giá thành công làm đất chiếm tới 10 - 15% tổng giá thành công trình xây dựng.

## Slide 3: MÁY XÂY DỰNG
2.2. Phân loại
Máy làm đất được phân loại theo chế độ làm việc (liên tục hay theo chu kì), theo mức cơ động (tự hành, kéo theo hay nửa kéo theo), nhưng chủ yếu được phân loại theo công dụng như sau:
Máy đào đất
Máy đào và vận chuyển đất
Máy đầm đất
Máy làm công tác chuẩn bị
Các thiết bị phụ trợ khác.

## Slide 4
2.2. Máy ủi
  2.2.1. Công dụng và phân loại
  * Công dụng:
- Đào và vận chuyển đất với cự li dưới 100m, đào kênh mương, hố móng cạn và rộng.
- Đắp nền đường, nền công trình.
- San bằng nền công trình, san lấp hố, dồn đống vật liệu
- Kéo, đẩy các máy khác
- Xới đất.

## Slide 5
* Phân loại
- Dựa vào hệ thống di chuyển: bánh xích và bánh lốp
Dựa vào hệ thống điều khiển: điều khiển thuỷ lực và điều khiển bằng cáp
Dựa vào tính linh hoạt của lưỡi ủi: máy ủi thường và máy ủi vạn năng
Dựa vào công suất: máy ủi cỡ nhỏ, máy ủi cở trung bình và máy ủi cỡ lớn
Hình 2.6. Máy ủi vạn năng
Hình 2.4. Máy ủi bánh xích, điều khiển thủy lực
Hình 2.5. Máy ủi bánh lốp, điều khiển thủy lực

## Slide 6
2.2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc
a) Cấu tạo:
Cấu tạo chung máy ủi gồm:
Máy kéo; Khung ủi; Khớp liên kết khung ủi với máy kéo; Lưỡi ủi; Thanh chống; Xilanh nâng hạ lưỡi ủi; Móc kéo.
1- Lưỡi ủi; 2, 5- Xilanh thuỷ lực; 3- Khung ủi; 4- Thanh chống xiên

## Slide 7
b) Nguyên lý làm việc
Máy ủi làm việc theo chu kỳ, mỗi chu kỳ gồm các giai đoạn sau:
- Cắt đất.
- Chuyển đất.
- Rải đất (Dỡ tải).
- Lùi (Quay) lại.
* Xén (cắt) đất:
(b)
(a)
(c)
Sơ đồ xén đất của máy ủi

## Slide 8
* Chuyển đất
Để hạn chế rơi vãi trong vận chuyển và nâng cao năng suất có thể dùng những biện pháp sau:
Lưỡi ủi
0,5 1m
H
0,5 1m
Bờ chắn
Bờ chắn
Hình 2.9. Phối hợp 2 máy ủi chuyển đất
Hình 2.11 Cấu tạo bờ đất khi máy ủi thành luống
Hình 2.10. Máy ủi thành từng luống

## Slide 9
  2.2.3. Năng suất
  N =
  2.2.4. Biện pháp nâng cao năng suất
- Nâng cao hệ số sử dụng thời gian.
- Tăng khối lượng đất trước lưỡi ủi: Áp dụng các biện pháp giảm lượng đất rơi vãi khi chuyển đất; Tăng chiều cao lưỡi ủi; Lợi dụng xuống dốc đẩy đất
- Giảm thời gian chu kỳ làm việc của máy: có thể lắp thêm các răng xới, khi máy lùi lại thì có thể làm tơi xốp đất